## Slide 1
ПОДАТОЧНА КОМУНИКАЦИЈА ВО LabVIEW
<number>

## Slide 2
Податочна комуникација во LabVIEW
TCP and UDP Мрежна комуникација Споделени променливи DMA Web сервиси Комуникација точка-точка Бафери Динамички настани Функциски глобални променливи RT FIFO | Податочни канали Локална променливи Известувања TCP/IP Пораки AMC HTTP FTP Глобални променливи
Notes: The point to convey here is that there are a lot of different technologies in LabVIEW, many of which have been developed with a specific use case in mind. That being said, the biggest challenge we have as programmers is selecting the right one. When you hear people complaining about LabVIEW or a certain technology, like shared variables, they’ve likely selected the wrong tool for the job. Hopefully, by the end of this presentation, you’ll have a better idea of the criteria and considerations that can help you select the most appropriate feature.
2

## Slide 3
Windows
Real-Time
FPGA
Комуникацијата е важна
Notes: And it’s not just communication between two loops, it’s important to realize that this problem spans targets and requires different solutions for different environments.
3

## Slide 4
Вообичаени проблеми при комуникација
Услови за престигнување- две функции бараат пристап до заеднички ресурс
Мртво веме- две или повеќе меѓусебно зависни процеси чекаат да се ослободи истиот ресурс
Загуба на податоци- празнини или дискунтинуитет при преносот на податоци
Намалување на пердормансите- мала брзина на обработка заради зависност од споделени ресурси
Преполнување на бафер- впишување во бафер побрзо отколку што истиот се празни (чита)
Замрзнат податок- постојано читање ист податок
Notes: Examples of each:
Race condition—two writes to the same shared resource at the same time, cannot be sure which value will be written
Deadlock 1—2 people want to draw a straight line, so they need a ruler and a pencil. One grabs the pencil, the other grabs the ruler. Then they both are waiting for the other to finish using each respective item so that they can have both.
Deadlock 2—two trains pull into a station at the same time, and neither can leave until the other has completely exited the station.
Data loss—watching television from a satellite or antenna feed and the signal gets interrupted
Performance degradation—running multiple processes in the same loop causes a bottleneck where a fast process can only run as fast as the slowest process
Buffer overflows—writing to a buffer faster than data is being read from it. Pouring water into a bucket with a hole at the bottom faster than it can drain out of the hole
Stale data—reading the same value more than once in a streaming application. Data appears to be stair-stepped or digitized on a waveform graph.
4

## Slide 5
Типови комуникација
Порака/команда “Донеси ми вода!”
Освежи/следи “Момент. време е…”
Поток/бафер
Променлива/таг “Точката е = 72 oC”
Notes: This introduces each of the communication types, and we will step into each in more detail in the following slides.
5

## Slide 6
Порака/команда
Управувач (Host) икорисник (Target) системи
Не смеат да загубат податоци (податоците можат да се баферираат)
Минимално доцнење
Вообичаено процесирање еден подааток во еден момент
Пример: стоп копче, аларм, грешка
Notes: 6

## Slide 7
Периодичен пренос на последната вред.
Се користат за HMI или GUI
N управувач: 1 корисник
Можат да загубат податоци
Не баферираат
Пример: следење на температура на мотор
Освежи/следи
Notes: 7

## Slide 8
Поток/бафер
Континуиран недетерминистички пренос
Висока брзина на пренос
Нема загуба на податоци (баферира)
1 управувач: 1 корисник (во една насока)
Пример: аквизиција со висока брзина со помош на RT хардвер и пренос до PC за логирање на податоци
Notes: 8

## Slide 9
Референтни точки и PID константи
Иницијална конфигурација
Може да се ажурира во реално време
Само последната вредност е од интерес
1 управувал: N корисници
Пример: читање / запис на референтни точки од термостат во конфигурациска датотека
Променлива/таг
Notes: 9

## Slide 10
Цел на комуникацијата
Внатрешен процес: размената на податоцисе изведува во рамките на една апликација
Помеѓу хардвер: комуникација помеѓу повеќе физички системи, често преку мрежа
Notes: 10

## Slide 11
Комуникација во внатрешен процес
Комуникација во ист PC или наменски хардвер
Комуникација помеѓу паралелни циклуси
Циклусите можат да варираат во однос на процесниот приоритет
Се користи за синхрона и асинхрона комуникација
ACQ
LOG
High
Low
Med
Notes: Inter-process: the exchange of data takes place within a single application context or VI, no network involvement
11

## Slide 12
Процесна комуникација
Споделени променливи
Освежи GUI со актуелните вредности
Бафери
Континуиран податочен поток помеѓу
циклуси или недетерминистички хардвер
Динамички настани
Регистрирање динамички настани
за извршување дел од кодот
Функциски глобални променливи
Се користи non-reentrant под-ВИ за
штитење на критични податоци
RT FIFO
Континуиран поток на податоци помеѓу критични
циклуси на ист RT хардвер
Notes: I’ve listed some of the commonly used options. It’s important when considering these to be aware of when it’s appropriate to use one over another.
In examining a few of the more prominent options, it is important to consider when it is appropriate to use certain features and the inherent advantages and considerations each feature provides.
To start off with, TCP and UDP VIs available in LabVIEW for users who are interested developing networked applications at a lower-level. This is beneficial for quickly establishing extremely simple data communication, but requires expertise in order to develop any advanced functionality.
Shared variables were introduced in LabVIEW 8.0 in order to make it easy for LabVIEW developers to network distributed LabVIEW applications and communicate with hardware such as NI CompactRIO and NI Compact Field Point. These variables can be dragged and dropped from the project with minimal configuration or development.
Transition
RFP provide the ability to remotely view a LabVIEW interface from a web browser quickly and easily; however, the client requires installation of the run-time engine. Remote Front Panels are probably the most similar in functionality as web services, and therefore we’ll spend a little extra time examining these.
12

## Slide 13
Основни акции
Нагодување на вредност на поместувачки регистар
INITIALIZE
INITIALIZE
Notes: Now that you’ve demonstrated how uninitialized shift registers work, explain the basic working idea behind a fgv. This diagram shows how we can store a new value to the shift register
13

## Slide 14
Основни акции
Превземи ја моменталната вредност меморирана во поместувачкиот регистар
GET
GET
Notes: Similarly, we can retrieve the value stored as shown
14

## Slide 15
Акција
Изврши акција врз меморираниот податок и ажурирај ја вредноста
Може истовремено и да се оренесе нова излезна вредност
ACTION
ACTION
Notes: Perhaps one of the most powerful aspects of a FGV is the ability to customize what actions are performed on the value stored in memory. The cloud in this diagram can represent any number of actions or computations that are to be performed upon any number of data-types
15

## Slide 16
Начин на работа
Функциската глобална променлива е нагодена како Non-Reentrant под-ВИ
Акциите се вршат врз податоците
Акцијата се избира со енумерирана променлива
Податокот се меморира во неиницијализиран поместувачки регистар
Циклусот се извршува само еднаш
Notes: A functional global VI is called as a subVI from your application.
The only required parameter is the action to be performed.
The initialize too can be passed in or be a constant
Note that it only executes once because the stop button is always set to true
16

## Slide 17
Придобивки: споредба
Глобални и локални променливи
Може да воведат услови за престигнување
Создаваат копија на податоците во меморијата
Не може да се управуваат со акции
Не се справуваат со грешки
Drag and drop поставување
Функциски глобални променливи
Спречуваат услови за престигнување
Нема копирање на податоци
Можат да се управуваат со акции
Подржуваат справување со грешки
Повеќе време за имплементација
Notes: FGVs are often a good substitution for the use of variables, as they address many of the problems people often have, such as race conditions. They do, however, require more work.
17

## Slide 18
Разбирање на податочната зависност
Кодот во ВИ е организиран во вид на дијаграми
Дијаграмите се извршуваат врз басза на податочната зависност
Објектите во дијаграмите се извршуваат по редослед согнасно податочната зависност
Податочната зависност е диктирана од потокот на податоци
Notes: 18

## Slide 19
Поток на податоци во LabVIEW
Clump 1
Clump 2
Clump 0
Clump 0
Notes: The diagram in the previous slide is “clumped” by the LabVIEW compiler from a graph containing numerous nodes to a graph of clumps with fewer clumps. Each of the clumps produces a section of code which can be scheduled by LabVIEW. Within a clump, LabVIEW offers no parallelism. Between clumps, LabVIEW can multi-task by using its executions system.
19

## Slide 20
While Loop
Acquire
Analyze
Log
Present
10ms
50ms
250ms
20ms
Вршење на сите активности во еден циклус може да воведе проблеми
Еден циклус трае минимум 330 ms
Ако аквизицијата се чита од бафер, тој може да се преполни
Корисничкиот интерфејс може да се ажурира најмногу секои 330 ms
Notes: Things to discuss with audience:
-Why could this be problematic? Buffer overflow (discussed in next point), only updates the GUI 3 times a second, etc.
-What if you were sampling data at a very fast, let’s say 1Mhz, and were pulling data off the buffer in chunk sizes of 50k Samples per read? This would need a while loop iteration time of 50ms to keep the buffer flow filling up.
-Could anything be done in parallel? Yes, use this to transition to next slide. We could log and present in parallel as a start.
20

## Slide 21
While Loop
Acquire
Analyze
Log
Present
10ms
50ms
250ms
20ms
Вршење на сите активности во еден циклус може да воведе проблеми
Еден циклус сеуште трае најмалку 310 ms
Ако аквизицијата се чита од бафер, тој може да се преполни
Корисничкиот интерфејс може да се ажурира најмногу секои 310 ms
Notes: This is a little bit better. The logging and presenting are in parallel, which does cut down the loop time by 20 seconds. But it could still be better.
-If we could communicate between loops, there is no reason that all loops cannot run in parallel.
-With a multiple core processor, we can split the loops up and put them onto separate cores/processors. LabVIEW does this for us automatically, but can be controlled and assigned as well.
-It can be split into different threads on the same processor as well.
21

## Slide 22
Процесна комуникација:
Онбезбедува задачите да се извршуваат асинхроно и ефикасно
Како?
Циклусите се извршуваат независно
Корисничкиот интерфејс може да се ажурира на секои 20 ms
Аквизицијата се извршува на секои 10ms, што помага баферот да не се преполни
Сите циклуси се паралелни
While Loop
While Loop
Acquire
Analyze
10ms
50ms
While Loop
250ms
Log
While Loop
20ms
Present
Notes: THERE ARE HIDDEN SLIDES AT THE END OF PRESENTATION ON MULTI-THREADING IF THE AUDIENCE ASKS FOR THIS
22

## Slide 23
Производител-корисник
Consumer 1
Consumer 2
Producer
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Најдобри практики
Еден корисник по бафер
Производителот може да има свој корисник
Не се користат променливи
Согледувања
Како да се запрат сите циклуси?
Какви податоци треба да се пренесуваат преку баферот?
Notes: This gives you more control on how your application is timed, and gives the user more control over your application.
The standard Producer/Consumer design pattern approach for this application would be to put the acquisition processes into two separate loops (slave loops), both driven by a master loop that polls the user interface (UI) controls to see if the parameters have been changed. To communicate with the slave loops, the producer loop writes to local variables. This will ensure that each acquisition process will not affect the other, and that any delays caused by the user interface (for example, bringing up a dialog) will not delay any iteration of the acquisition processes.
Counterexample: Data-acquisition and data-logging in the same loop. It would be difficult to increase the rate of DAQ without increasing rate of data logging. If they are separate of each other then this is easier to do
23

## Slide 24
LabVIEW FIFO
Бафери
RT FIFO
Мрежен пренос
DMA
Кориснички настани
Генерално, FIFO се добри ако сакаме пренос на податоци без загуба кој чува историска информација за податоците
Notes: The picture illustrates a common example of FIFOs. The milk in the firdge is typically stocked from the back, which means that the first milk carton in is the last one someone will grab. First in, first out.
24

## Slide 25
Додавање елемент во баферот
Извлекување на елемент од баферот
Референца кон баферот кој се користи
Избор на податочниот тип
Функцијата ќе чека податок или истекување на времето
Бафери
Notes: Main elements of a queue:
Obtain Queue – Create and name the queue, define the data type
Enqueue Element – Add data of that type to the queue
Dequeue Element – Remove data from the queue as it becomes available
Release Queue – Destroys the queue when called, eliminating any remaining data.
25

## Slide 26
Анатомија на динамички настани
Терминали на динамички настан
Дефинирање податочен тип
Стартувај на настан
Испратен податок
Повеќе циклуси можат да го регистрираат истиот настан
Notes: We want to use user events to broadcast or multicast messages to all the listerners (in this case, plugins). We do this using the tools shown here and on the next slide
26

## Slide 27
LabVIEW API за справување со настани
Користење на кориснички настани
Регистрирање на кориснички настани
Notes: Keep in mind that multiple plugins can register for the same event, or that we can create different events for different plugins
27

## Slide 28
Што е детерминизам?
Детерминизам: апликација (или критичен настан) кој работи на оперативен систем во реално време може да се дефинира како детерминистички бидејќи може да се гарантира дадена маргина на грешка.

## Slide 29
LabVIEW хардвер во реално време
Single-Board RIO
PXI
Desktop or Industrial PC
LabVIEW Real-Time
CompactRIO
Vision Systems
Notes: National Instruments provides a variety of real-time platforms to deploy to depending on your application needs.
These targets range from highly durable form factors for the harshest of environments, such as CompactRIO to high-performance multi-core industrial computing platforms like PXI.
All, LabVIEW Real-Time targets have access to a wide variety of I/O with ready to run driver software, so that you can get up and running quickly.
29

## Slide 30
Запис на податоци во RT FIFO
Читање податоци во RT FIFO
Референца кон RT FIFO
Тип на податок за RT FIFO
Исчитување на податок
RT FIFO
Notes: Main elements of a RT FIFO:
-RT FIFO Create– Create or Reference a RT FIFO by name
-RT FIFO Delete– Remove any references to the RT FIFO in memory
-RT FIFO Read/ RT FIFO Write– Remove/Add data from/to the queue as it becomes available
Talk about how RT FIFOs have a timeout and how they can overwrite data or ignore data in certain situations.
The Overwrite on Timeout? terminal specifies whether to overwrite the oldest value in the RT FIFO if the FIFO does not have an available open slot and the value of the timeout in ms input expires. Use the timeout in ms input to specify an amount of time to wait for an open slot before overwriting the oldest value. If the value of the timeout in ms input expires and the overwrite on timeout input equals TRUE, the RT FIFO overwrites the oldest value and returns TRUE in the timed out? output.
Unsupported data types:
-RT FIFOs do not support data types of variable size, such as clusters, strings, and variants.
-RT FIFOs also do not support multi-dimensional arrays.
30

## Slide 31
Дефинирање на хардверска комуникација
PC, RT, FPGA, преносен уред
Логирање и процесирање на надворешен хардвер
Мрежно базирана
Notes: Inter-Target: communication between multiple physical targets, often over a network layer
Most of the transfer mechanisms also apply for:
Inter-Application: communication between two running executables or application contexts within the same Operating System
However, there are also other methods such as VI server, functional globals, shared global variables, etc., but they will not be discussed in this presentation.
31

## Slide 32
Вообичаени мрежни полиси
“Latest Value” или “Network Publishing”
Овозможување податокот да е достапен на мрежата кон повеќе корисници
Примери
  I/O променливи кои ажурираат HMI за мониторирање
  Логирање на температура на далечен компјутер
Вредностите се чуваат додека не се пребришат со нов податок
Клиентот се грижи само за последната вредност
1-1
1-N

## Slide 33
Комуникација со последен податок
API | Type | Performance | Ease of Use | Supported Configurations | 3rd Party APIs?
Shared Variable* | LabVIEW Feature |  |  | 1:1, 1:N, N:1 | Measurement Studio CVI
CCC (CVT) | Ref. Arch. Publishes the CVT |  |  | 1:1 | Yes (TCP/IP)
UDP | LabVIEW Prim. |  |  | 1:1, 1:N, N:1 | Yes
*Мрежното баферирање треба да се оневозможи

## Slide 34
Ефикасно користење на споделени променливи
Најдобри програмски практики:
Иницијализација на споделени променливи
Сериско извршување на променливите
Notes: -Initializing shared variables helps to ensure the proper value is present, and that we are not reading the value from the last time the VI was called.
-Serializing the reading and writing of the variables helps to avoid race conditions, within the same execution structure or process at least, by forcing order of execution
-Stale data is difficult to avoid and guarantee, but serializing helps to avoid this if it is guaranteed that a new value will be written for each iteration of the loop
34

## Slide 35
Вообичаени мрежни полиси за пренос
“Поток - Streeming”
Испраќање на поток на податоци без загуба
Примери:
  Пренос на сигнал од cRIO хадвер кон далечински компјутер за процесирање
  Пренос на сигнал преку мрежа за далечинско меморирање
Вредностите не се трајни (исчитувањата се деструктивни)
Пренос со загуба – клиентите мораат да ги добијат сите податоци
Висока брзина на пренос, доцнењето не е од врвна важност
1-1

## Slide 36
Недостатоци од пренос со променливи
Machine 1
Machine 2
Server
Client Writers
Client Readers
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
4
5
6
7
Недостатокот од контрола на протокот може да резултира во губење податоци
Податоците може да се изгубат при прекин на TCP/IP врската
Губењето на податоци не резултира во грешка, туку само во предупредување
1
2
3
4

## Slide 37
Мрежен податочен поток!
Машина A
Машина Б
Notes: Make it clear on this slide that these are two different machines
37

## Slide 38
Мрежен проток
Машина 1
Машина 2
Крајна точка на запишување
Крајна точка на исчитување
1
2
3
3
1
2
4
5
1
2
3
4
5
Acknowledge (3)
1
2
3
4
5
4
5
4
5
4
5
Acknowledge (2)
1
2
3
4
5
Flow Control (2)
6
7
8
9
6
7
8
9

## Slide 39
Запишување елементи во потокот
Исчитување елементи од потокот
Референца за URL
Тип на податок за пренос
Читањето чека вредност
или изминување на времето
Мрежен поток
Notes: Main elements of a Network Stream:
Create Reader Endpoint– Creates the reader endpoint of a network stream. This function will not run unless you also create a writer endpoint.
Create Write Endpoint– Creates the writer endpoint of a network stream. This function will not run unless you also create a reader endpoint.
NOTE: You must wire either the writer url input of the Create Network Stream Read Endpoint or the reader url input of the Create Network Stream Writer Endpoint function. If you do not wire either of these inputs, your endpoints will not create a network stream.
Write (1 or N elements)– Writes a single element or an array of elements from a network stream.
Read (1 or N elements)– Reads a single element or an array of elements from a network stream.
Destroy Stream Endpoint—Destroys the specified endpoint. To completely destroy a stream and free up the memory allocated to that stream, you must destroy both the reader and writer endpoints. To ensure that you do not lose any data when you destroy a stream, use the Flush Stream function before this function on the writer endpoint.
Flush Stream—Transfers all data to the reader endpoint before data flow resumes. You can call this function from the writer endpoint only. Use this function before using the Destroy Endpoint function to ensure that the writer endpoint buffer is empty before you destroy it.
NOTE: There are two options for the Flush:
-All Elements Read from Stream (default)—Specifies that data flow resumes when the Network Streams Engine transfers all data to the reader endpoint and the reader endpoint finishes reading that data.
-All Elements Available for Reading—Specifies that data flow resumes when the Network Streams Engine transfers all data to the reader endpoint but before the reader endpoint finishes reading that data.
Further, the Flush is used for Message Communication to force the message to be delivered even though the data transfer packet is not filled, as shown in demonstration V.
39

## Slide 40
DMA (директен пристап до меморија)
Се употребува за комуникација помеѓу управувач и корисник (нп: RT кон FPGA)
Овозможено за новите генерации FPGA
Корисно за пренос на порции податоци
Високо доцнење

## Slide 41
Податочен елемент
Континуиран трансфер
FPGA FIFO
RT бафер
DMA Engine
Вкупен број примероци = ???
Димензија = 4
RT бафер = ~5x димензија
Notes: <number>
This slide illustrates the way that a continuous, buffered data transfer should take place. The size of data chunks to read, sample rate, and buffer size are all key players in this situation. A good starting point is to have a read size that is equal to 1/10th of the ample rate, and a buffer that is 5x’s as large as the read chunk size.
For example:
Fs=100Hz
Read Size= 10 Samples
Buffer Size=50 Samples
The slide speaks to FPGA to RT Buffer, but this concept applies for any buffering transfer
The following slide demonstrates the event of a buffer overflowing

## Slide 42
LabVIEW апликац.
LabVIEW Web сервис
Клиент
одговор
барање
Испраќање барања преку URL:
Физичка локација на сервер
Име на web сервисот
Мапирање кон VI
Терминални влезови (опција)
LabVIEW Web сервиси
Апликациска архитектура:
Notes: 42

## Slide 43
Web сервер
Web сервиси во LabVIEW
Клиент
Клиент
Windows Real-Time
Web клиенти
Не бара runtime engine
Стандарден http протокол
Notes: Since LabVIEW 8.6 you can deploy any VI as a web service. This means that you can invoke it over the web using any web capable device – even if it doesn’t support LabVIEW or the LabVIEW RTE.
Now we have Web UI Builder:
To provide engineers and scientists with the ability to develop thin client applications, NI has introduced LabVIEW Web UI Builder. LabVIEW Web UI Builder is a standalone, web-based editor that enables LabVIEW users to apply their existing knowledge of graphical programming to create lightweight, web-based applications that are accessible via a web browser. Although LabVIEW Web UI Builder is a separate product from LabVIEW, it is intended to complement LabVIEW and extended the capabilities of users familiar with graphical programming (similar to a LabVIEW add-on module).
This feature was made in response to a common request from customers that they needed to be able to communicate with LabVIEW using standard web services from any device, even if it doesn't’ support the LabVIEW runtime engine. Customers also need to be able to communicate using protocols that were accepted by IT departments and didn’t raise flags because of custom data packets using non-standard ports.
Point to drive home: As shown on this slide, with web services, you can interact with LabVIEW applications without the RTE and from any device that can communicate over the web. In this diagram, we see the image of an iPhone communicating with a CompactRIO, which is not possible if the RTE or Development Environment is required. The Web UI Builder allows the user to create the thin client in an environment similar to the LabVIEW environment to easily plug into a NI Web Service.
Additional point: With this new feature we invoke a VI by ‘sending a request.’ What does this mean? Well, we ‘send a request’ anytime we enter a URL or click a link. Our ‘request’ is sent to a remote server, which then executes some process and replies with the appropriate response. One great analogy to consider is the experience of configuring a Linksys router. Much like we configure and monitor the status of the router, we can use web services to have a similar experience with our hardware products.
Additional Details
If the URL contains a domain name, the browser first connects to a domain name server and retrieves the corresponding IP address for the web server.
The web browser connects to the web server and sends an HTTP request (via the protocol stack) for the desired web page.
The web server receives the request and checks for the desired page. If the page exists, the web server sends it. If the server cannot find the requested page, it will send an HTTP 404 error message. (404 means 'Page Not Found' as anyone who has surfed the web probably knows.)
The web browser receives the page back and the connection is closed.
The browser then parses through the page and looks for other page elements it needs to complete the web page. These usually include images, applets, etc. For each element needed, the browser makes additional connections and HTTP requests to the server for each element.
When the browser has finished loading all images, applets, etc. the page will be completely loaded in the browser window.
43

## Slide 44
ni.com/uibuilder
Notes: Visit ni.com/uibuilder to get started using the product today.
44