## Slide 1: UPAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU NI hardverske platforme, hardverska i softverska arhitektura

## Slide 2: Tipovi uređaja NI proizvođača

## Slide 3: Poređenje raznih tipova NI uređaja

## Slide 4: Poređenje NI i Siemens uređaja
SIEMENS CPU313C-2 DP, 16DI/16DO, 128 KB
Load memory - PC hard disk
Work memory - PC RAM
800 MHz procesor
4 GB nonvolatile memorije (kao HD)
512 MB DDR2
Otprilike 1.4 MHz

## Slide 5: Eval KIT

## Slide 6: EVAL kit konfiguracija

## Slide 7: EVAL kit konfiguracija
sbRIO-9636
Embedded Device With Analog I/O and DIO, LX45 FPGA
400 MHz processor, 512 MB nonvolatile storage, 256 MB DRAM for deterministic control and analysis
Reconfigurable Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA for custom timing, inline processing, and control
16 16-bit analog inputs, 4 16-bit analog outputs, 28 3.3 V DIO lines
Integrated 10/100BASE-T Ethernet, RS232 serial, RS485 serial, USB, CAN, and SDHC ports
-40 °C to 85 °C local ambient operating temperature range;
9 VDC to 30 VDC supply input

## Slide 8: Potreban softver
LabVIEW
LabVIEW FPGA Module
LabVIEW Real-Time Module

## Slide 9: Primer
Sistem praćenja stanja rada baterije

## Slide 10: cRIO hardverska arhitektura
CompactRIO predstavlja robustan, rekonfigurabilan embedded sistem koji sadrži 3 osnovne komponente:
Procesor na kome trči RT operativni sistem
Rekonfigurabilan FPGA
Promenljivi industrijski I/O moduli
Osnovne prednosti RTOS
Pouzdano, predvidivo ponašanje
Analiza i matematička obrada na floating-point nivou
Osnovne prednosti FPGA
Služi za manje zadatke koji zahtevaju jako brzu obradu i precizne vremenske operacije

## Slide 11: cRIO hardverska arhitektura

## Slide 12: Real-time regulator
RT kontroler sadrži procesor koji omogućava pouzdano i determinističko izvršavanje RT aplikacija i omogućava:
Projektovanje upravljačkih petlji različitih brzina izvršavanja
Praćenje toka izvršavanja petlji (zadataka)
Prikupaljnje (logovanje) podataka na sa kontroler
Komunikaciju sa periferijama
Sadrži još:
Pinove za 9 VDC to 30 VDC napajanje
real-time clock
herdverski watchdog timers
2 GB HD
ugrađeni USB I RS232 port

## Slide 13: Real-time OS
RTOS omogućava
Obavljenje zadataka sa garantovanim najgorim vremenskim slučajem
Dodeljivanje prioriteta različitim segmentima programa
Izvršavanje petlji sa približno isti vremenom izvršavanja u svakoj iteraciji (red veličine ms)
Detekcija slučaja kada petlja ne uspe da izvrši zadatak za predefinisano vreme

## Slide 14: Rekonigurabilna I/O FPGA šasija
Direktno je povezana sa I/O za brz pristup svakom modulu, omogućavajući precizne vremenske operacije, trigerovanje i sinhronizaciju
Pošto je svaki I/O modul priključen direktno na FPGA, ne postoji kašenjenje kao kod sistema kod kojih se koristi magistrala
FPGA omogućava aplikacijama na RTOS da pristupe I/O sa manje od 500ns jittera između petlji
Korišćenjem FPGA, jedna šasije može izvršiti više od 20 analognih PID petlji paralelno sa frekvencijom od 100 kHz

## Slide 15: I/O moduli
Sadrže izolaciju, kola za pretvaranje, kola za obradu i prilagođavanje signala i ugrađenu fukcionalnost za direktno povezivanje sa industrijskim senzorima i aktuatorima
70 tipova NI C Serije I/O modula za CompactRIO
Tipovi modula uključuju:
Termoparovski ulazi;
±10 V simultaneous sampling,
24-bitni analogni I/O;
24 V industijski digitalni I/O sa izlazom struje od 1A;
diferencijalni/TTL digitalni ulazi;
24-bitni IEPE akcelerometarski ulazi;
Merači naprezanja;
RTD merači;
Analognli izlazi;
Merači snage;
(CAN) povezivanje;
(SD) kartice za logovanje

## Slide 16: Konfiguracija sistema
1:1 (1 Host to 1 Target) Configuration
1:N (1 host to N targets) configuration is common for systems controlled by a local operator.

## Slide 17: Konfiguracija sistema
Distributed Machine Control System

## Slide 18: Osnovne komponente CompactRIO arhitekture

## Slide 19: Komunikacija podataka
Komunikacioni modeli podataka
Poruka/komanda
Trenutna vrednost (tag)
Strujanje (stream)

## Slide 20: Komunikacioni modeli podataka
Komunikacija bazirana na komandi/poruci se dešava relativno retko i pokreće (trigeruje) je neki specifičan događaj (HMI na kontroler).
Često je neophodno da se sinhronizuju proces i dolazeća poruka/komanda da bi se očuvali resursi procesora. Ovo podrazumeva blokiranje dok se poruka ne primi ili dok ne istekne neki timeout.
Komunikacija tag-ovima se dešava periodično između različitih procesa ili od kontrolera do HMI-a. Tag-ovi su često procesne promenljive, zadate vrednosti...Često su ovi tagovi ograničeni na I/O kanale u okviru sistema sa velikim brojem kanala kao što su kontroleri mašina (servo kontroleri, CNC mašine, frekvencijski invertori)
Sa ovim tipom komunikacije nije potrebno da se garantuje da se svaki put prenos podataka realizuje, već samo da se dobija poslednja vrednost (najčešće da je dobije HMI ili kontroler)

## Slide 21: Komunikacioni modeli podataka
Komunikacija bazirana na strujanju (stream) predstavlja komunikaciju baziranu na bufferovanju, gde se očekuje veliki protok svake vrednosti date promenljive.
U ovom slučaju veliki protok je značajniji od kašnjenja.
Tipična situacija je kada jedan proces piše podatke u drugi koji ih čita, prikazuje i procesira.
Strujanje zahteva višeslojno baferovanje tokom koga se svaki element u strukturi (pošiljalac i primalac) ima svoj buffer određene veličine.

## Slide 22: Poređenje tipova komunikacija

## Slide 23: Tipična CompactRIO softverkska arhitektura
Da bi se napravila skalabilna aplikacija potrebno je da postoji jedinstvena petlja za parsiranje komandi koju može da služi za interpretaciju i distribuciju komandi po potrebi.
Ovo omogućava da se kritični zadaci izvršavaju bez da su prekinuti zbog stizanja novih komandi i omogućava laku izmenu koda u smislu handlovanja novih komandi.
Na RTOS-u, u okviru Main.vi, komunikacioni i upravljački zadaci treba da se razdvoje u dve petlje.

## Slide 24: Bezglavi CompactRIO sistem
Bezglava konfiguracija ne zahteva UI na udaljenoj mašini (PC-u).
U ovom slučaju PC može da služi da preuzima podatke sa FTP servera.
FPGA komunikacija je odvojena od procesa logovanja da bi se povećala količina podataka koja se čita.

## Slide 25: Sistem sa ugrađenim monitoringom
Ovakvi sistemi zahtevaju podatke koji struje (koji se streamuju) sa visokom frekvencijom preko I/O modula C serije na PC UI gde se podaci prikazuju operatoru.
Operatoru je omogućeno da konfiguriše hardver tako da postoji mehanizam da za slanje komandi sa PC-a na RTOS.

## Slide 26: SCADA arhitektura
U ovako dizajniranom sistemu cRIO komunicira preko I/O kanala putem tagova šaljući ih do supervizora.
Neke upravljačke petlje mogu biti implemenirane ili na FPGA ili na RTOS.
Može se koristiti RIO Scan interfejs da se radi sa I/O za ovaj tip sistema, pošto ovakvi sistemi ne zahtevaju velike frekvencije prikupljanja podataka.

## Slide 27: CompactRIO programski modovi
LabVIEW FPGA Interface Mode
LabVIEW FPGA Interface mode, daje CompactRIO-u specijalnu karakteristiku aplikaciji prilagođavanjem FPGA čipa specijalnoj nameni.
Ovo poboljšava performanse do nivoa koje zahteva određeni namenski hardver.
Korišćenjem LabVIEW FPGA, može se zadavati izvršavanje zadataka sa posebno naglašenim vremenima izvršavanja i trigerovanjem, obrada signala koja je procesorski zahtevna, pristup I/O do maksimalnih frekvencija, te izrada posebnih protokola.
Komunikacija između FPGA dela i RTOS može da se realizuje putem strujanja podataka velikim frekvencijama preko DMA FIFOs ili putem komunikacije pojedinačnim vrednostima korišćenjem kontrola i indikatora.

## Slide 28: CompactRIO programski modovi
CompactRIO Scan Mode
Ovaj mod služi za programiranje RT procesora, ali ne i FPGA čipa.
Na ovaj način je omogućeno da FPGA periodično skenira I/O i mapira ih u memorijsku mapu, pravaći ih dostupne za LabView RT.
CompactRIO Scan Mode je dovoljan za aplikacije koje zahtevaju pojedinačne pristupe I/O sa frekvencijom do nekoliko stotina herca.
Ne podržava strujanje podataka na visokim frekvencijama.
Hibridni Mod
Korišćenje CompactRIO Scan Mode i LabVIEW FPGA u isto vreme se naziva Hibridni mod.
Neki programski moduli koje programer izabere pristupaju direktno FPGA, dok drugi komuniciraju preko RIO Scan interfejsa.

## Slide 29: Tok projektovanja FPGA dela

## Slide 30: Tok projektovanja FPGA dela
Lokalni sistem ili ugrađeni sistem

## Slide 31: Tok projektovanja FPGA dela
Izgled projektnog drveta - lokalni sistem ili ugrađeni sistem

## Slide 32: Komponente FPGA dela aplikacije

## Slide 33: Elektronske komponente FPGA čipa

## Slide 34: HVALA NA PAŽNJI!
Pitanja?